Отличительные характеристики приборов АО «ВИБРАТОР» и  российских аналогов

| № | Характеристики | Приборы Ф1761.5 – АД Ф1761.6 – АД Ф1762.3 – АД Ф1762.5 – АД Ф1762.6 - АД Ф1762.7 – АД Ф1762.8 – АД | Приборы Щ21.3 Щ23.3 Щ20.1 Щ22.1 Щ22.2 Щ22.4 Щ23.4 | Резюме |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модификации по входному току | Одна группа – 3 Потребитель устанавливает любой диапазон: 0-5 мА; 0-20 мА; 4-20 мА | Две группы: III - для 0-5 мА IV – для 0-20 мА | Приборы серии Ф более универсальны, чем приборы серии Щ. |
| 2 | Вход прибора | Дифференциальный, подавление помех общего и нормального вида 60 дб | Не указывается | Приборы серии Ф более помехоустойчивы, чем приборы серии Щ. |
| 3 | Нормирование основной погрешности | Нормируется с учетом изменения дискретности показаний шкалы | Нормируется только при максимальном диапазоне показаний. | Приборы серии Ф дают более достоверную информацию об измеряемой величине входного сигнала на любых шкалах. |
| 4 | Диапазон рабочих температур | -100С ÷ +500С | +10С ÷ +500С | Приборы серии Ф имеют более широкий диапазон рабочих температур. |
| 5 | Дополнительная погрешность от температуры | Равна 0,5 основной погрешности | Равна 1,0 основной погрешности. | В условиях изменения температуры приборы серии Ф имеют большую точность, чем приборы серии Щ. |
| 6 | Габаритные размеры | Ф1762.3 – АД 50х25х88 мм | Щ20.1 50х25х133мм | Прибор Ф 1762.3-АД имеет меньшие габаритные размеры, чем прибор Щ20.1. |
| 7 | Программирование и калибровка | По прилагаемой к прибору дискете с помощью ПК через интерфейс RS-485 | С помощью специального пульта и перемычек на задней панели. | Программирование с помощью ПК – универсально и современно. Программирование с помощью спец. оборудования требует дополнительных затрат и не универсально. |
| 8 | Работа в системах ИИС и АСУ с другими приборами | По интерфейсу RS-485 | Не предусмотрено | Приборы серии Ф могут работать в современных информационно-измерительных системах. Приборы серии Щ – нет. |
| 9 | Измерение 2х полярных входных сигналов | Выполняется по заказу | Не предусмотрено. | Приборы серии Ф имеют более широкий спектр применения. |

# Footnotes

См. ЗПА.399.149РЭ и ОП4.140.311РЭ